## Slide 1
确定性日循环储能优化模型
已知数据与离散
附件1
电价、负荷、光伏
10分钟为一个时段
净负荷能量（kWh）
144个决策时段
145个储能状态点
目标：全天购电费用最小
供需能量平衡
储能递推
充放电互斥与功率上限
容量边界
初末库存共同优化，充放电量均为电网侧电量
MILP求解
SciPy / HiGHS
求解最优调度
购电、充电与放电
弃光及储电量轨迹
物理核验与结果输出
能量守恒、SOC边界
充放电功率与互斥
弃光上限、非负性
费用复算与Excel回读
result1.xlsx
表1、表2
完整调度明细
基线与下界对照
无储能基线
LP松弛下界
与MILP目标值比较
评估储能节费效果，并核对最优性下界
能量变量单位：kWh；第一问允许弃光，不设售电与紧急购电；各约束共同组成可行域
Notes: 来源：代码/q1_solution.py；建模思路/题目分析报告.md；代码/results/q1/第一问结果审核.md。144个10分钟时段，145个SOC状态。g,c,d,w为非负电量变量，z为二元变量，弃光满足w_t≤V_tΔt。图中N_t定义为净负荷能量。充放电互斥分别用c_t≤(5000/6)z_t和d_t≤(5000/6)(1−z_t)约束。E0=E144，共同值优化；不固定为6000。MILP和LP松弛分别求解，无储能基线独立计算。图中约束是同时成立的条件，没有先后求解关系。公式为原生OMML，中文SimSun，公式Cambria Math。