## Slide 1
阶段1 数据输入与离散
阶段2 日循环确定性 MILP
阶段3 求解与对照
阶段4 核验与输出
附件1
原始数据
result1.xlsx
表1、表2
调度轨迹
购电费用
电价、负荷与光伏预测
已知输入
p_t, L_t, V_t
十分钟离散
Δt = 1/6 h
净负荷能量
N_t = (L_t − V_t)Δt
144个决策时段
145个SOC状态点
购电费用目标
min Σ p_t g_t
能量守恒
g_t + V_tΔt + d_t = L_tΔt + c_t + w_t
储能递推
E_{t+1} = E_t + 0.9c_t − d_t/0.9
容量与功率边界
1200 ≤ E_t ≤ 10800，0 ≤ c_t,d_t ≤ 5000/6
日循环与充放电互斥
E_0 = E_144，z_t ∈ {0,1}
日循环确定性 MILP
SciPy / HiGHS
MILP求解
最优调度
购电、充放电
弃光、SOC
无储能基线
LP松弛下界
基线公式
g_t^base = max((L_t − V_t)Δt, 0)
最优方案与基线
费用差值对照
逐时核验
守恒、SOC
功率上限
互斥约束
弃光上限
非负性
独立复算购电费用
并回读144行结果
表1、表2
完整调度明细
result1.xlsx
已知预测条件下的日循环储能优化；初末库存闭环；不设紧急购电与售电；结果经物理约束与费用复算
Notes: 第一问技术路线图重构版。保留第一至第四问统一的白底、蓝色标题、灰色虚线分区、黑色节点框和箭头线宽，但按第一问真实求解链路重新组织为左向右流程。
来源：C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/题目分析报告.md；C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/四问整体建模思路.md；C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/q1_solution.py；C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/results/q1/第一问结果审核.md。
模型输入为附件1中的电价、负荷和光伏预测，144个十分钟区间，Δt=1/6小时。决策变量为普通购电g、充电c、放电d、弃光w、储电量E和充放电互斥二元变量z。目标为最小化全天普通购电费用。
模型包含供需能量平衡、SOC递推、储能1200—10800kWh边界、5000kW充放电功率上限、充放电互斥、弃光不超过光伏可用量和E0=E144日循环约束。共同初末库存由模型优化，不固定为6000kWh；第一问不设紧急购电和售电。
求解采用SciPy/HiGHS MILP，并计算无储能基线与LP松弛下界。结果审核报告记录购电费用35118.598589元、初末储电量8550kWh、MILP与LP下界差约1.46e-11元。图中公式框采用PowerPoint原生OMML，Fallback仅用于旧版兼容显示。