## Slide 1
第二问：概率净负荷预测与随机动态规划调度方法
第一阶段｜日前 0:00：仅凭历史信息确定全天购电计划
第二阶段｜日内：每 10 分钟闭环的反馈控制
全天计划 g_d 固定不变
1
历史信息与特征构造
只使用当日之前的数据：时段与星期周期、昨日与上周同刻、近 3 日与 7 日滚动统计，共约 25 维特征
2
LightGBM 分位数回归
每日拟合 7 个模型，输出 0.20 / 0.50 / 0.65 / 0.80 / 0.90 分位及负荷、光伏中位数；样本按时间指数加权
3
预测中心修正与分时段校准
以 1 月 15—21 日 MAE 选择预测中心（本次为分开预测）；按 4 个 6 小时块做残差分位校准，排序消除分位交叉
4
固定 80 分位日前线性规划
以 80 分位净需求为确定性输入，最小化购电费 Σ p_t g_t；含库存与功率约束；输出全天普通购电计划 g_d
5
三状态误差模型与转移矩阵
标准化误差按 ±0.84 分为三态；全局计数加 1 平滑，再用前后各 3 时段局部计数修正；类内最多 7 个加权样本
6
联合 Bellman 递推与反馈执行
161 点库存网格求价值函数 W_t(x,i)，终端系数 κ = 0；每 10 分钟读实测，富余则充电或弃用，缺口则放电＋应急购电
执行口径与边界条件
储能 1200—10800 kWh；充放电功率 ≤5000 kW，效率均 0.9；应急购电按 5 倍电价结算；决策只用当前与过去观测；不强制日末电量回到日初，日末库存作为次日日初连续接续。
输出结果
全天普通购电计划 g_d、充放电轨迹、应急购电记录、逐时 SOC 与逐日费用，用于全年账单核算与方案对比。
数据来源：附件 1 分时电价、附件 2 负荷与光伏实际功率；对应第二问完整重跑方案
1 / 1