## Slide 1
每日0:00：依据历史信息制定当日计划
历史信息与特征构造
当日前负荷与光伏
日历、滞后与滚动统计
LightGBM 分位预测
负荷、光伏分别预测
净负荷直接分位预测
预测中心修正与校准
历史残差分时段校准
分位排序消除交叉
日前计划：线性规划
80分位、分时电价
输入当日实际初始库存
输出全天固定购电计划
三状态误差模型
估计 Markov 转移
每类最多7个加权样本
随机动态规划
计算库存价值函数
终端系数 κ = 0
固定计划
每10分钟读取实测
实际净负荷与电池库存
计算净需求与计划之差
储能反馈执行
富余：充电，余量弃用
缺口：放电＋紧急购电
按价值函数选择放电量
库存递推与跨日衔接
日末库存作为次日日初
不重置、不强制日循环
下一时段
费用核算与结果验证
计划购电费 ＋ 5倍电价紧急购电费
检查功率平衡、储能边界与库存连续性
输出购电计划、充放电轨迹与紧急购电记录
逐日累计
共同物理约束
储电量：1200–10800 kWh
充、放电功率上限：5000 kW；效率均为90%
仅当前观测用于执行，未来实测不进入决策
Notes: 依据当前第二问完整重跑方案，而非历史 SARIMA—CVaR 版本。
来源：C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/第二问_完整重跑_具体解法与结果.md
源码：C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/实验/q2_fresh_20260912/fresh_engine.py
第二问：当日0:00普通购电计划固定；固定分时电价来自附件1。净负荷是实际负荷减实际光伏；10分钟电量=功率/6。预测中心在1月验证中选择分开预测，并保留直接预测的分位间距。主方案LP与DP终端系数均为0。DP使用三状态Markov转移、每类最多7个样本和60kWh库存网格；富余优先充电，缺口选择放电后由5倍电价紧急购电补齐。当前区间平均功率即时可测属于执行假设。当前模型不宣称全局多阶段最优。1月1日初始6000kWh，1月预热；正式评价2月1日至12月31日，库存跨日连续。